FLECHETTE

S.A.R.L. Armurerie SALCET								MEGA SWIFT

4 route du Théron 46220 PRAYSSAC

## Tel : 05.65.30.62.63 ; Fax :05.65.21.48.26

## Mail : armurerie.salcet@orange.fr

Tirette de remplissage

Préparation d’une fléchette méga Swift avant utilisation ou pour stockage

Mise en place de la fléchette :

-Graisser l’intérieur du corps de la fléchette avec la graisse lube (fournie).

-Visser le piston sur la tirette de remplissage, graisser le joint et le faire manœuvrer sur toute la longueur du corps de la fléchette.

-Visser la canule sur le corps de la fléchette.

-Pousser le piston dans le corps en contact avec la canule.

-placer le ressort dans le corps de fléchette.

-Visser le bouchon arrière.

-Visser le pompon sur le bouchon arrière.

La fléchette est prête pour le remplissage ou le stockage.

Remplissage de la fléchette :

-Dévisser le pompon.

-Visser la tirette de remplissage sur le piston.

-Positionner le manchon d’obturation, préalablement graissé, devant le trou latéral de la canule.

-Aspirer le produit de traitement en tirant sur la tirette de remplissage.

-Le tableau de tir fourni correspond aux fléchettes remplis entièrement.

-Faire glisser le manchon d’obturation sur le trou latéral de la canule.

-Dévisser la tirette et revisser le pompon.

Après chaque utilisation laver la fléchette à l’eau tiède et graisser le tube et le piston.

# ATTENTION !!!

# LORS DU MONTAGE, NE JAMAIS ENLEVER LA CANULE EN PREMIER, COMMENCER PAR ENLEVER

# LE POMPON ET LE BOUCHON ARRIERE